## Slide 1: 计算机原理
习题课四

## Slide 2: 主要内容
一、关于磁盘 性能
二、关于RAID盘阵
三、关于I/O控制方式
四、关于I/O端口译码设计
五、关于总线问题

## Slide 3: 一、关于磁盘性能
高级接口(如SCSI)向操作系统提供逻辑块地址，OS可将这些逻辑块地址进行排序来提高性能
磁盘知道逻辑块地址和实际的物理扇区、柱面等之间的映射，可以自己进行重排序以缩减旋转和寻道的延迟
依赖于数据在磁盘上的分布情况，重排序可能会使性能变差
Notes: B比A访问性能高！

## Slide 4: 磁盘调度实例
A
B
Notes: B比A访问性能高！

## Slide 5: 磁盘性能实例
例1：磁盘机的盘组由11个盘片组成，其中专设一个盘面为伺服面，其他盘面为记录数据的盘面。盘存储区域内直径为14.3cm，外直径为30.3cm，道密度为80TPM，每道分为96个扇区，每个扇区4KBit，磁盘转速为3600RPM。试计算：
(1)盘组容量Cf是多少字节？
(2)平均等待时间是多少？
(3)数据传输率是多少？
解：(1) m=11×2-1=21，n=(30.3-14.3)/2×10×80+1=6401
Cf=BsStmn=4KBit×96×21×6401/8≈1.2GB
(2) t=(60/3600+0)/2=8.33ms
(3) ff=Ctf/t=BsSt/t =23592960B/s= 22.5MB/s

## Slide 6: 磁盘性能实例
例2： 磁盘机盘组由4个盘片组成，其中专设一个盘面为伺服面，其他盘面为记录数据的盘面。盘存储区域内直径为4.3cm，外直径为8.9cm，道密度为100TPM，位密度为5000bpm ，磁盘转速为7200RPM。试计算：
(1)数据盘面数和柱面数是多少？
(2)盘组容量Cn是多少字节？
(3)数据传输率是多少？
(4)假定系统配置上述磁盘机12台，每个磁道分成64个扇区，试为该磁盘系统设计一个地址方案。
解：(1) m=4×2-1=7， n=(8.9-4.3)/2×10×100+1=2301
(2) Cn=DnDminmn=5000×3×4.3×10×7×2301/8≈1.2GB
(3) t=60/7200=1/120s
fn=Ctn/t=Db  Dmin/t =9675000B/s≈ 9.23MB/s
(4) 磁盘地址方案：
24 21 | 20 9 | 8 6 | 5 0
台号 | 柱面号 | 盘面号 | 扇区号

## Slide 7: 磁盘性能实例
(2013年考研题)某磁盘的转速为10 000转/分，平均寻道时间是6 ms，磁盘传输速率是20 MB/s，磁盘控制器延迟为0.2 ms，读取一个4 KB的扇区所需的平均时间约为( )
A. 9 ms B. 9.4 ms C. 12 ms D. 12.4 ms
(2015年考研题)若磁盘转速为7200转/分，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是( )
A．8.1ms B．12.2ms C．16.3ms D．20.5ms
Notes: B
B

## Slide 8: 二、关于RAID盘阵
  廉价磁盘冗余阵列(RAID)技术是用一个磁盘控制器控制多个磁盘的相互连接，把几个磁盘的存储空间整合起来，形成一个大的单一连续的存储空间，使多个磁盘的读写同步。是一种减少错误、增加效率和可靠性的技术
RAID特性
  (1)RAID盘阵是一组物理盘，操作系统将其视为单个逻辑盘
  (2)数据分布在不同的物理磁盘上
  (3)冗余磁盘用于存储校验信息，保证磁盘损坏时能有效恢复数据
计算RAID3校验时，须将所有未写数据盘的原数据全部读出，再与写入盘的新数据异或形成新校验数据，并将其写入校验盘
计算RAID4校验时：对小块写，只须将要写数据盘和校验盘的原数据读出，再与写入盘的新数据异或形成新校验数据，并将其写入校验盘

## Slide 9: 回顾－磁盘阵列RAID
条带化
  把数据分散到多个磁盘上，称之为条带化
  在一组磁盘上进行条带化使得这一组磁盘对于软件来说是一个大磁盘，操作系统把一个访问分到几个磁盘上，从而简化了存储管理
  划分方式：
  (1)大条区交叉分布(以块交叉方式)时，若两个I/O请求访问不同磁盘上的数据，则可并行发送。减少了I/O排队时间。具有较快的I/O响应能力。如RAID4、RAID5、RAID6。RAID5被广泛使用
  (2)小条区交叉分布(以字/字节交叉方式)时，同一个I/O请求有可能并行传送其不同的数据块(条区)，可获得较高的数据传输率。如RAID2、RAID3。 RAID3用于大数据集应用的场合，如：图像处理

## Slide 10: RAID盘阵实例
(2013年考研题)下列选项中，用于提高RAID可靠性的措施有( )
磁盘镜像 II. 条带化 III. 奇偶校验
IV. 增加Cache机制
A.仅I、II B. 仅I、III
C. 仅I、III和IV D. 仅II、III和IV
Notes: B

## Slide 11: 三、关于I/O控制方式
程序轮询方式： 最简单的I/O方式
  I/O设备(包括I/O接口)将自己的状态放到一个状态寄存器中
  OS阶段性查询状态寄存器中的特定状态，决定下一步的动作
  OS主动查询，也称为程序查询方式或程序直接控制方式
中断驱动方式：大多数系统支持中断I/O方式
  若一个I/O设备需要CPU干预，就通过中断请求通知CPU
  CPU中止当前程序的执行，调出OS(中断处理程序)来执行
  处理结束后，再返回到被中止的程序继续执行
  OS被动调出，也称为中断驱动I/O方式
DMA方式： 磁盘等高速外设特有的I/O方式
  磁盘等高速外设成批地直接和主存进行数据交换
  需要专门的DMA控制器控制总线，完成数据传送
  当外设准备好数据后，向DMA控制器发DMA请求信号，DMA控制器再向CPU发总线请求，CPU让出总线后，由DMA控制器控制总线进行传输，无需CPU干涉

## Slide 12: I/O轮询方式实例

## Slide 13: I/O轮询方式实例
解：(1)鼠标：每秒钟用于轮询周期数为：30×400=12K个周期
一次传输中所消耗的处理器时间的百分比为： 12×103/(500×106)=0.002%
(2)软盘：每秒钟的软盘轮询操作次数为：50KB/2B=25K次
每秒钟用于轮询的周期数为：25K×400=10M个周期
一次传输中所消耗的处理器时间的百分比为： 10×106/(500×106)=2%
(3)硬盘：每秒钟的硬盘轮询操作次数为：4MB/16B=250K次
每秒钟用于轮询的周期数为：250K×400=100M个周期
一次传输中所消耗的处理器时间的百分比为： 100×106/(500×106)=20%

## Slide 14: 关于中断问题
中断过程
  中断响应(硬件实现)
  中断处理(软件实现)
中断响应：是指主机检测出外部中断请求，中止现行程序的执行，到调出中断服务程序的这一过程
  中断响应的条件
    CPU处于开中断状态
    在一条指令执行完
    至少要有一个未被屏蔽的中断请求
  执行中断隐指令
    关中断：0=>中断允许触发器CIEN
    保护断点和程序状态： PC=>堆栈(或EPC)， PSW=>堆栈
    识别中断源
Notes: C

## Slide 15: 关于中断问题
中断处理：是指执行相应中断服务程序的过程
  典型的中断服务程序分为三个阶段：
    中断准备阶段
      保护现场及旧屏蔽字
      查明中断原因(软件识别中断时)
      设置新屏蔽字(用于修改中断处理优先级)
      开中断
    中断处理阶段：不同中断源所对应的中断服务程序的处理不同
    中断恢复阶段
      关中断
      恢复现场及旧屏蔽字
      清“中断请求”
      开中断
      中断返回
Notes: C

## Slide 16: 中断请求实例
例1：计算机系统发生异常事件或外设完成I/O 任务时，一般都通过中断方式请求CPU 执行相应的中断服务程序来处理。在以下给出的情况中，哪些是可能的中断请求？ ( )
A. 键盘缓冲满 B. 一个字符打印完
C. 运算结果为0 D. 页面失效(miss)
E. TLB 失效(miss) F. Cache 失效(miss)
G. 访问内存超时 H. 地址越界
I. DMA 传送结束 J. 非法操作码
K. 保护违例(内存访问类型不符)
Notes: A B D G H I J K

## Slide 17: 中断优先级实例
例2．假设某台机器有4 级中断，其硬件排队优先次序为1>2>3>4，中断处理优先次序为3>1>2>4，要求：
(1) 给出每级中断的中断屏蔽码(假设“1”表示屏蔽，“0”表示允许)
(2) 假设在执行主程序时，1、2、3、4 级中断同时有请求，请画出CPU 执行程序的轨迹。
解：(1)每级中断的中断屏蔽码
中断 | 屏蔽字(1~4)
1 | 1101
2 | 0101
3 | 1111
4 | 0001

## Slide 18: 中断优先级实例
(2)

## Slide 19: 轮询方式和中断I/O实例

## Slide 20: 轮询方式和中断I/O实例
解：(1) I/O设备传输一个字节需要0.02ms，相当于20000周期。若处理器采用轮询方式，则所需的周期数是：
(20000－1000) = 19000个周期，轮询次数=19000/60≈317次，
用于轮询的周期数为：317×60=19020个周期。
每次CPU传输1B需要的时间是：19020+1000=20020个周期，
整个I/O操作所需时间是：1000B×20020=20,020,000个周期
(2) 采用中断方式，每次CPU传输1B数据所花费的周期是：200+1000=1200个周期，整个I/O操作所需时间是：1000B×1200=1,200,000个周期。
而20000－1200=18,800个周期CPU用于执行其他任务，在I/O传输期间，CPU花在其它任务的时间是：1000B×18,800= 18,800,000个周期。

## Slide 21: 中断实例
(2010年考研题)单级中断系统中，中断服务程序执行顺序是( )
I保护现场 II开中断 III关中断 IV保存断点
V中断事件处理 VI恢复现场 VII中断返回
A、I->V->VI->II->VII B、III->I->V->VII
C、III->IV->V->VI->VII D、IV->I->V->VI->VII
多级中断系统中，中断服务程序的执行顺序是( )
I保护现场和旧屏蔽字 II开中断 III设置新屏蔽字
IV保存断点 V中断事件处理 VI恢复现场和旧屏蔽字
VII关中断 Ⅷ中断返回
A、I->III->II->V->VII->VI->II->Ⅷ
B、I->III->II->V->VII->VI->Ⅷ
C、IV->I->III->II->V->VII->VI->II->Ⅷ
D、IV->I->III->V->VI->II->Ⅷ
Notes: A
A

## Slide 22: 中断实例
(2011年考研题)某计算机有五级中断L4～L0，中断屏蔽字为M4M3M2M1M0，Mi=1(0≤i≤4)表示对Li级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是L0→L1→L2→L3→L4，且要求中断处理优先级从高到低的顺序是L4→L0→L2→L1→L3，则L1中断处理程序中设置的中断屏蔽字是( )
A．11110 B．01101 C．00011 D．01010
(2020年考研题)外部中断含不可屏蔽中断(NMI)和可屏蔽中断。下列关于外部中断的叙述中，错误的是( )
A. CPU处于关中断状态时，也能响应NMI请求
B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU将立即响应
C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级
(2015年考研题)采用中断I/O方式控制打印输出的情况下，CPU和打印控制接口中的I/O端口之间交换的信息，不可能的是( )
A．打印字符 B．主存地址 C．设备状态 D．控制命令
Notes: D
B
A

## Slide 23: DMA方式和中断I/O实例
例：若某计算机系统的处理器时钟频率为2GHz，所配磁盘驱动器中有4 个磁头，每个盘面有5000 个磁道，每个磁道有1000 个扇区，每个扇区的数据容量是512B，磁盘转速为6000RPM，平均寻道时间为5ms。假定在一个相当长的时间内磁盘一直在进行I/O 操作，并采用DMA方式进行，DMA 传送的平均长度为8 个扇区，每次DMA 传送时处理器为初始化和后处理共花费1000个时钟周期。请问：
(1)该磁盘驱动器的容量约为多少？(单位用GB)
(2)该磁盘驱动器的平均存取时间是多少？(不考虑数据传输时间，单位用ms)
(3)处理器用于磁盘I/O 的时间占整个处理器时间的百分比是多少？
(4)如果有人提出采用中断方式进行磁盘I/O，磁盘每准备好64 位数据申请一次中断，每次磁盘I/O 中断处理器所花费时间约为500 个时钟周期。你认为这种做法行的通吗？通过计算证明你的结论。

## Slide 24: DMA方式和中断I/O实例
解：(1) 容量为：4×5000×1000×512B = 10240×106B ≈ 10GB
(2)平均存取时间为：5ms +(60×1000/6000×2) = 10ms
(3) DMA 方式：
数据传输率为：1000×512B×6000/60 = 512×105Bps ≈ 51.2MBps
每次DMA 传送将花8×512B/(512×105Bps)=8×10-5 秒，
一秒钟内有：1/(8×10-5 )=12500 次DMA 传送；
如果磁盘一直在传送数据的话，处理器必须每秒钟花费：
1000×12500=1.25×107 个时钟周期为磁盘I/O 操作服务；在磁盘I/O 操作上，处理器花费的时间占：1.25×107/2×109=0.625%
(4) 中断方式：
磁盘准备好64 位数据所花时间为：8B/(512×105Bps)=2-6×10-5 秒
所以，每隔 2-6×10-5 秒就要进行一次中断，
一秒钟内有：1/(2-6×10-5 )= 64×105 次中断；
如果磁盘一直在传送数据的话，处理器必须每秒钟花费： 500×64×105=3.2×109 个时钟周期为磁盘I/O 操作服务；而处理器的主频为2GHz，也就是说，处理器整个都为磁盘I/O 中断服务都来不及处理。所以，采用中断方式处理磁盘I/O 是行不通的。

## Slide 25: I/O和DMA实例
(2013年考研题)下列关于中断I/O方式和DMA方式比较的叙述中，错误的是( )
A. 中断I/O方式请求的是CPU处理时间，DMA方式请求的是总线使用权
B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA响应发生在一个总线事务完成后
C. 中断I/O方式下数据传送通过软件完成，DMA方式下数据传送由硬件完成
D. 中断I/O方式适用于所有外部设备，DMA方式仅适用于快速外部设备
(2011年考研题)某处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期至少为500。在设备A工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200次，则CPU用于设备A的I/O时间占整个CPU时间的百分比至少是( )
A．0.02% B．0.05% C．0.20% D．0.50%
Notes: D
C

## Slide 26: I/O控制方式实例
(2009年考研题)某计算机的CPU主频为500MHz，CPI为5(即执行每条指令平均需5个时钟周期)。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。
在中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
当该外设的数据传输率达到5MB/s时，改用DMA方式传送数据。假设每次DMA传送大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？(假设DMA与CPU之间没有访存冲突)

## Slide 27: I/O控制方式实例
外设要求每次中断以32 位(4 字节)进行传送，为了保证外设没有任何数据传输被错过，数据传送应达到每秒：0.5MB/4B=12500次的中断速度。每次中断处理的时钟周期数为：5×(18+2)=100。每秒钟CPU用于中断处理的周期数为： 12500×100=1.25×106 。
在外设I/O操作上，所消耗的处理器时间的百分比为： 1.25×106/(500×106)=2.5%
每个DMA传送将花5000B/(5MB/s)=1×10-3秒，一秒钟内有1/(1×10-3)=1000次DMA传送。
  如果外设一直在传送数据的话，则处理器必须每秒钟花 500×1000=5×105个时钟周期为外设I/O服务，在外设I/O操作上，处理器花费的时间占：
5×105/500×106=1×10-3=0.1%

## Slide 28
四、关于I/O端口译码设计
I/O端口
  是供CPU直接存取访问的I/O接口中的寄存器或电路。 接口中的命令口、状态口和数据口均为I/O端口
  端口地址：是对I/O接口中的不同寄存器或电路的编号，该编号加上该接口的基地址称为该端口的I/O端口地址
  CPU通过向命令端口发命令对设备进行控制。访问设备实际上是访问相关的端口
  命令、接口与I/O端口关系：一个I/O接口中有多个I/O端口；一个I/O端口可接受多种命令，对应多个寄存器
  编址方式
    统一编址：存储器和I/O统一编址，采用统一指令访问
    独立编址：存储器和I/O各自编址，采用专门的I/O指令访问I/O端口

## Slide 29
00~1FH
40~5FH
80~9FH
________
100~11FH
________
________
________
Y0
Y7
A
B
C
G2B
G2A
G1
15
14
13
12
11
10
9
7
1
2
3
4
5
6
74LS138
__
__
__
__
__
AEN#
例1：已知A9~A0共10根线参与地址译码，请完成填空。
I/O端口译码设计实例

## Slide 30
A6
A7
A8
A5
A9
00~1FH
40~5FH
80~9FH
100~11FH
C0~DFH
140~15HH
180~19FH
1C0~1DFH
A9 A8 A7A6 A5 A4 A3A2A1A0
第一步 ? ? ? ? ? × × ×××
第二步 0 ? ? ? 0 × × ×××
第三步 0 C B A 0 × × ×××
Y0
Y7
A
B
C
G2B
G2A
G1
15
14
13
12
11
10
9
7
1
2
3
4
5
6
74LS138
AEN#
#
#
I/O端口译码设计实例

## Slide 31
例2：若接口芯片的端口地址范围为260H，262H，264H，266H，268H，26AH，26CH，26EH，请问A0~A9这10根线如何连接？
Y6
A
B
C
74LS138
G1
G2A #
G2B #
A0
A1
CS#
A2
某接口芯片
&
IOR#
IOW#
I/O端口译码设计实例

## Slide 32
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
1 0 0 1 1 0
Y6
A
B
C
74LS138
G1
G2A #
G2B #
A0
A1
CS#
A2
某接口芯片
&
IOR#
IOW#
A1
A2
A3
A6
A5
A4
0000
0010
0100
0110
1000
1010
1100
1110
× × × 0
260H
262H
264H
266H
268H
26AH
26CH
26EH
I/O端口译码设计实例
Notes: 注意片选信号用的Y6，故需要译码输入值为110

## Slide 33
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
1 0 0 1 1 0
≥1
A0
A7
A8
0000
0010
0100
0110
1000
1010
1100
1110
× × × 0
260H
262H
264H
266H
268H
26AH
26CH
26EH
Y6
A
B
C
74LS138
G1
G2A #
G2B #
A0
A1
CS#
A2
某接口芯片
&
IOR#
IOW#
A1
A2
A3
A6
A5
A4
A9
I/O端口译码设计实例

## Slide 34
Y2
A
B
C
74LS138
A3
A4
A5
G1
&
A6
A7
G2B #
&
IOR#
IOW#
某接口芯片
CS#
A0
A1
A0
A1
G2A #
A8
A9
≥1
例3：按图所示的连接方法，该接口芯片共有几个端口？每个端口的地址分别是多少？
I/O端口译码设计实例
Notes: 至少4个端口
每个端口地址是：0D0H、0D1H、0D2H、0D3H

## Slide 35: 五、关于总线问题
同步总线
  特点：各个部件采用统一时钟信号进行同步，协议简单，速度快，接口逻辑少。由于时钟偏移问题，同步总线不能很长
  用途：用于部件之间距离短、存取速度较一致的场合。如CPU内部总线、处理器局部总线等采用同步总线
异步总线
  特点：各个部件采用应答方式进行通信，允许各个部件之间的速度有较大的差异
  用途：用于具有不同存取速度的设备之间进行通信。如连接外设或者其他机器的通信总线采用异步总线

## Slide 36: 总线实例
例：假定在CPU 和主存之间有一个同步总线相连，其时钟周期为50ns，单独设有32 位地址线和32 位数据线。主存读传输时，首先要花1 个时钟周期发送地址和读命令，最终从总线取数要花一个时钟周期，存储器的取数时间为230ns；主存写操作时，先花一个时钟周期送地址、数据和写命令，在随后的两个时钟周期内写入数据。要求分别求出该存储器进行连续读和写操作时的总线带宽。
解：(1) 发送地址和读命令到存储器：50ns；存储器读数据：230ns，取250ns；传送数据到设备：50ns。所以总时间为：350ns，最大总线带宽为：4B/350ns=13.3MB/s
(2) 发送地址、数据和写命令到存储器：50ns；存储器写数据：100ns。所以总时间为：150ns，最大总线带宽为：4B/150ns=26.7MB/s

## Slide 37: 总线实例
(2009年考研题)假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是( )
A、10MB/s B、20MB/S C、40MB/S D、80MB/S
(2010年考研题)下列选项中的英文缩写均为总线标准的是( )
A、PCI、CRT、USB、EISA
B、ISA、CPI、VESA、EISA
C、ISA、SCSI、RAM、MIPS
D、ISA、EISA、PCI、PCI-Express
(2011年考研题)在系统总线的数据线上，不可能传输的是( )
A．指令 B．操作数 C．握手信号 D．中断类型号
Notes: B
D
C

## Slide 38
(2010年考研题)假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600*1200，颜色深度为24位，帧频为85Hz，现实总带宽的50%用来刷新屏幕，则所需显存总带宽至少约为( )
A、245Mbps B、979Mbps
C、1958Mbps D、7834Mbps
(2012年考研题)某同步总线的时钟频率为100MHz，宽度为32位，地址线/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发(猝发)传输方式，则一次“主存写”总线事务传输128位数据所需要的时间至少是( )
A、20ns B、40ns C、50ns D、80ns
总线实例
Notes: D
C

## Slide 39
(2012年考研题)下列USB总线特性的描述中，错误的是( )
A、可实现外设的即插即用和热插拔
B、可通过级联方式连接多台外设
C、是一种通信总线，可连接不同外设
D、同时可传输2位数据，数据传输率高
(2012年考研题)下列选项中，I/O总线数据线上传输的信息包括( )
I．I/O接口中的命令字 II. I/O接口中的状态字
III.中断类型号
A、仅I、II B、仅I、III C、仅II、III D、I、II、III
(2015年考研题)下列有关总线定时的叙述中，错误的是( )
A．异步通信方式中，全互锁协议最慢
B．异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差
C．同步通信方式中，同步时钟信号可由多设备提供
D．半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制
总线实例
Notes: D
D
C

## Slide 40: 总线实例
(2014年考研题)某同步总线采用数据总线和地址总线复用方式，其中地址/数据线有32根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据(上升沿和下降沿各传送一次数据)，该总线的最大数据传输率(总线带宽)是( )
A．132 MB/s B．264 MB/s C．528 MB/s D．1056 MB/s
(2014年考研题)一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为( )
A．并行传输 B．串行传输 C．突发传输 D．同步传输
(2014年考研题)下列有关I/O接口的叙述中，错误的是( )
A．状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
B．I/O接口中CPU可访问的寄存器称为I/O端口
C．用独立编址方式时，I/O端口地址和主存地址可能相同
D．采用统一编址方式时，CPU不能用访存指令访问I/O端口
Notes: C
C
D

## Slide 41: 综合实例
(2012年考研题)某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4，平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线的宽度为32位。请回答以下问题：
(1)该计算机的MIPS数是多少？平均每秒Cache缺失的次数是多少？在不考虑DMA传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足CPU的访存要求？
(2)假定在Cache缺失的情况下访问主存时，存在0.0005%的缺页率，则CPU平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时DMA传送采用周期挪用的方式，磁盘I/O接口的数据缓冲寄存器为32位，则磁盘I/O接口平均每秒发出的DMA请求次数至少是多少？
(3)CPU和DMA控制器同时要求使用总线传输数据时，哪个优先级更高？为什么？
(4)为了提高性能，主存采用4体交叉存储模式，工作时每1/4个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为50ns，则该主存能够提供的最大带宽是多少？

## Slide 42: 综合实例
平均每秒CPU执行的指令数=80M/4=20M，故MIPS=20；
平均每秒Cache缺失的次数=20M×1.5×(1−99%)=300K；
当Cache缺失时，CPU访问主存，主存与Cache之间以块为单位传送数据，此时主存带宽=16B×300K/s=4.8MB/s，
在不考虑DMA传送的情况下，主存带宽至少达到4.8MB/s才能满足CPU的访存要求
平均每秒“缺页”异常次数=300K×0.0005%=1.5次；
由于存储器总线带宽为32位，所以每传送32位数据，磁盘控制器发出一次DMA请求，这样平均每秒磁盘DMA请求的次数至少为1.5×4KB/4B=1.5K=1536
CPU和DMA控制器同时要求使用存储器总线时，DMA请求优先级更高。因为若DMA请求得不到及时响应，I/O传输数据可能会丢失
4体交叉存储器模式能提供的最大带宽=4×4B/50ns=320MB/s

## Slide 43: 综合实例
(2013年考研题)某32位计算机，CPU主频为800MHz，Cache命中时的CPI为4，Cache块大小为32字节；主存采用8体交叉存储方式，每个体的存储字长为32位、存储周期为40 ns；存储器总线宽度为32位，总线时钟频率为200 MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送32字节，传送地址或32位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。
CPU和总线的时钟周期各为多少？总线带宽为多少？
Cache缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？
存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？
若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache缺失率为5%，不考虑替换等开销，则BP的CPU执行时间是多少？

## Slide 44: 综合实例
CPU的时钟周期为：1/800 MHz = 1.25 ns，总线的时钟周期为：1/200 MHz = 5 ns，总线带宽为：4 B×200 MHz = 800 MB/s或4 B/5 ns = 800 MB/s
Cache块大小是32 B，因此Cache缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块
一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和32 B数据传送：1个总线时钟周期传输地址；每隔40 ns/8 = 5 ns启动一个体工作(各进行1次存取)，第一个体读数据花费40 ns，之后数据存取与数据传输重叠，用8个总线时钟周期传输数据。
读突发传送总线事务时间：5 ns + 40 ns + 8×5 ns = 85 ns
BP的CPU执行时间包括Cache命中时的指令执行时间和Cache缺失时带来的额外开销。命中时的指令执行时间：100×4×1.25 ns = 500 ns。指令执行过程中Cache缺失时的额外开销：1.2×100×5%×85 ns = 510 ns。BP的CPU 执行时间：500 ns+510 ns=1 010 ns

## Slide 45
请提问